# Magyarsarlós Község Önkormányzatának

1991. évi 7. sz. önkormányzati rendelete

A község szabályozási tervéről és a szabályozási előírásokról.

Magyarsarlós önkormányzatának 1991. évi 7. sz. önkormányzati rendelete a község szabályozási tervéről és a szabályozási előírásokról.

Magyarsarlós község önkormányzata a szabályozási terv érvényesítésére az alábbiakban alkotja meg a szabályozási előírásokat:

## I. Fejezet

Általános előírások

1. §.

(1) A képviselőtestület elfogadja a BARANYATERV által 1991. júniusában elkészített községi szabályozási tervet.

(2) Az előírások hatálya Magyarsarlós község belterületére vonatkoznak.

(3) A (2) bekezdésben lehatárolt területen (a terv területe) területet felhasználni, építési telket kialakítani, építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra engedélyt adni – az országos érvényű rendelkezések megtartása mellett – csak a szabályozási tervben és a jelen előírások rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően szabad.

2. §.

(1) A terv területén kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani

- a belterületi határ vonalát,

- a kötelező erejűen jelölt szabályozási vonalat,

- az övezeti jellemzőket,

- a telkek rendeltetését,

- az épületek szintszámára, homlokzatmagasságára, tetőidomára vonatkozó megkötéseket.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelező előírások módosítása csak a terv felülvizsgálata, vagy módosítása során történhet meg.

(3) Az újonnan kialakuló lakóterületnél a területfelhasználás megváltozik, ezért telekalakítás és építés a változásnak megfelelően engedélyezhető.

## II. Fejezet

A terv területének felhasználása

3. §.

(1) Felhasználás szerint a terv területe

- lakóterület,

- intézményterület,

- közlekedési terület,

- zöldterület.

(2) A belterület határ módosításáról a szabályozási tervlapnak és jelen előírásoknak megfelelően kell gondoskodni.

(3) A területek belterületbe vonására csak akkor kerülhet sor, ha az ezáltal belterületté nyilvánított terület a tervnek megfelelő felhasználása is megtörténik.

## Lakóterület, lakóépületek

4. §.

(1) A község lakóterületei a következő csoportokba sorolhatók:

- meglévő – kialakult lakóterület,

- tervezett lakóterület,

- tartalék lakóterület.

(2) A meglévő és tervezett lakóterületek övezeti besorolását a terv tünteti fel.

(3) Meglévő lakóterületek:

- A meglévő lakóterületen lévő foghíjak folyamatosan beépülhetnek.

- A meglévő lakóépületek bontása után az új épületet az eredeti helyére kell helyezni.

- Lakóépület átépítése esetén a környezetében kialakult párkánymagasságot, tetőhajlást és fedést kell alkalmazni.

(4) Tervezett lakóterületek:

- A tervezett lakóterületek igénybevétele folyamatosan történhet.

- A IV-L-0-1 jelű lakóövezetben egyedi telkes, legalább 3,5 m, de legfeljebb 4,5 m utcai homlokzatmagasságú, oldalhatáron álló lakóépület helyezhető el.

- A beépítés max. 30 %-os, az előkert min. 5,0 m lehet.

- A lakóépületet magastető kialakítással, 40 – 45 fokos tetőidommal, cserépfedéssel kell kialakítani. A tetőgerinc az oldalhatárral és az épület hosszanti oldalával párhuzamos legyen.

- A tetőtér beépíthető.

- az utcai kerítés fa, vagy acél anyagú, áttört lehet, a belső kerítés drótfonatú, vagy élősövény lehet.

- A lakóépületek földszintjén magánkereskedelmi és szolgáltatási tevékenység részére üzlethelyiséget lehet kialakítani.

(5) Tartalék lakóterület

- A tartalék lakóterület határa irányadó jellegű.

- A terület igénybevétele előtt házhelyosztási tervet kell készíteni.

(6) A lakótelkek közművesítésére vonatkozó megkötések:

- - a vízellátást vezetékesen kell megoldani,

- a keletkező szennyvizet telkenként, zárt gyűjtőben kell elhelyezni,

- a csapadékvíz elvezetés nyílt árokkal történik,

- a villamos energiaellátás légvezetékkel oldható meg.

## Intézményterület

5. §.

A község területén lévő intézményterületeket a terv megmaradónak tekinti.

## Közlekedési területfejlesztési

6. §.

(1) A közlekedési területeket, azok szabályozási szélességét a terv ábrázolja.

(2) Burkolattal kell ellátni a Jókai Mór utca és Petőfi Sándor utca terven jelölt szakaszait. A burkolat szélessége 6,0 m.

## Zöldterület

7. §.

A meglévő zöldterületeket, közterületeket, parkot a terv megmaradónak tekinti.

## A környezet védelmére vonatkozó előírások

8. §.

(1) Települési hulladékot csak az e célra kijelölt helyen szabad elhelyezni. Az illegális lerakóhelyeket fel kell számolni.

(2) Élő vízfolyásba, árokba növényvédő szer, szerves- és műtrágya bejuttatása tilos.

(3) Tilos a szennyvizet, szemetet felhagyott kutakba juttatni.

(4) A községrész területét zajvédelem szempontjából a 4/1984. I.23.) EüM rendelet 1. sz. melléklete szerint a 2. védettségi kategóriába kell sorolni.

(5) A községrész területét levegőtisztaság- védelmi szempontból a 4/9186. OKTH rendelet alapján védett I. kategóriába kell sorolni.

## III. Fejezet

Záró rendelkezések

9. §.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Nagykozár Közös Községi Tanács szabályozási előírásokról szóló 4/1987. sz. tanácsrendelete.

Pataki Zoltán                                                Dr. Ásvány Lajos

polgármester                                                         körjegyző

Záradék:	Megalkotta Magyarsarlós Község Önkormányzatának

képviselő-testülete 1991. augusztus 29-én tartott ülésén.

Kihirdetve:	1991. augusztus 30-án.